南通市城市管理局383会议室音响会议系统改造项目

竞争性磋商文件

（资格后审）

采购单位：南通市城市管理局

代理机构：南通正扬工程项目管理有限公司

二〇二〇年九月十七日

竞争性磋商文件备案表

编制人：李艳梅 日 期：2020年9月17日

采购单位（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 代理机构（盖章） 法定代表人（签字或盖章） 日 期：2020年9月17日

目  录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 投标供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同授予

第六章 质疑提出和处理

第七章 响应文件组成及格式

尊敬的投标供应商：

# 欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

# 第一章  竞争性磋商公告

南通正扬工程项目管理有限公司（以下简称代理机构）受南通市城市管理局（以下简称采购单位）的委托，对南通市城管局383会议室音响会议系统改造项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加该项目的竞争性磋商。

## 一、项目基本情况

1、项目名称：南通市城市管理局383会议室音响会议系统改造项目

2、采购方式：竞争性磋商

3、项目预算：8万元

4、最高限价：8万元

5、采购需求：详见第三章。

6、工期要求：自合同签订之日起30日历天供货到采购人指定地点并安装调试完成。

7、本项目不接受联合体投标。

二、供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

供应商其它资格要求：

3、投标供应商必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照），有能力提供本次采购项目所要求的服务。

4、投标供应商须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。

5、投标供应商须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

6、拟派项目负责人须具备机电专业二级及以上注册建造师资质。

7、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为投标供应商正式人员证明材料【提供与投标供应商签订的有效劳动合同复印件】。

8、投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第七章）。

9、关于资格文件的声明函（格式参见第七章）。

具体资格要求详见第七章中的“资格审查文件”。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的响应供应商作无效标处理，并报财政部门后将其列入政府采购黑名单。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 采购文件获取及报名方式

## 1、磋商文件请在南通市城市管理局官网自行下载。

2、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，请于2020年9月23日17时（北京时间）前将报名函（格式见第七章）盖章扫描件发送至邮箱：1205007749@qq.com，邮件发出后请与代理公司确认是否收到。报名函原件在递交投标文件当天交给招标代理单位。2020年9月23日17时（北京时间）后将不再接受报名，未按要求报名的供应商不得参与本项目投标。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南通市城市管理局官网发布的信息更正公告，恕不另行通知，如有遗漏招标采购人概不负责。

## 四、响应文件提交

## 1、响应文件接收截止及评审磋商开始时间：2020年9月28日14时30分（北京时间）。

2、响应文件递交地址：南通市工农南路150号政务中心主楼19楼东会议室，如有变动另行通知。

## 五、开启

## 1、响应文件开启时间：2020年9月28日14时30分（北京时间）

2、地点：南通市工农南路150号政务中心主楼19楼东会议室，如有变动另行通知。

## 六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

名称：南通市城市管理局

地址：南通市工农南路150号政务中心主楼19楼

联系人：夏先生

联系电话：0513-59001502

- 采购代理机构信息

名称：南通正扬工程项目管理有限公司

地址：南通市崇川区青年中路153号4号楼213室

联系人：李艳梅

联系电话：17778751998

邮箱号码：1205007749@qq.com

第二章  投标供应商须知

## 一、说明

1、本竞争性磋商文件仅适用于采购人组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的4日内，以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

6、供应商应在磋商开始前认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉施工现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其参与磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

## 二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通市城市管理局官网发布的信息为准。

3、代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

## 三、响应文件的编制及装订

供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

## 四、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

3、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

## 六、磋商报价

2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、供应商应按本竞争性磋商文件内项目需求的全部内容计算单价和总价。

5、投标总报价（以人民币计价）包含所有设备费、安装调试费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、连接运行配件费、施工后的修补、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应谈判文件采购要求的所有费用。成交供应商有义务保证甲方系统的完整性，部分连接运行配件未在谈判文件中明示的，成交供应商须予以补充。如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，成交供应商须免费提供；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。

6、竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效标处理。

8、本项目投标人独立承担用人风险，自行制订防范用人风险方案，包括但不限于购买意外伤害险等措施降低用人风险。用人单位自行建立风险管理调控机制，对意外伤害或工伤等风险充分预估，报价时自行考虑，一旦出现上述问题，采购方不承担任何连带赔偿责任。

9、竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

10、最低的磋商报价是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

## 七、联合体参与磋商

不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性磋商。

## 八、响应文件及磋商费用

1、磋商文件资料费300元，在递交磋商响应文件的同时提交给招标代理机构。

2、本项目招标代理服务费由成交供应商支付，招标代理服务费1500元。

3、磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论磋商过程和结果如何，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。

## 九、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为合同总价的10%。

2、成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出3天内汇入采购单位账户，成交供应商在成交通知书发出后5个工作日内与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目后，采购单位凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

## 九、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章  项目需求

## 一、基本要求

## 1、项目名称：南通市城市管理局383会议室音响会议系统改造项目

## 2、工期要求：自合同签订之日起30日历天供货到采购人指定地点并安装调试完成。

3、设备清单

| 序号 | 设备 名称 | 建议品牌 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字网络型会议主机 | 博世、飞利浦、ITC、 BGM、YEAIMP、KLOTZ | 标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装； 2、★4.3寸彩色触摸屏，无任何物理按键操作，中英文人机界面可选； 3、★PC、主机、话筒之间采用TCP/IP以太网协议，普通超5类网线连接至POE交换机，无需厂家配置专用会议连接线材，传输距离远； 4、系统话筒配套容量最高达4096个，采用星形连接方式接入交换机，任意一台话筒单元故障均不会影响整体系统工作； 5、★1路平衡式XLR输入接口，2路非平衡RCA输入接口，1路平衡式XLR输出接口，2路非平衡RCA输出接口，方便其它设备连接； 6、配合PC软件或手机APP程序，可与任意会议单元进行内部文字通讯，便于会议进行中传递信息； 7、★内置视像跟踪功能，通过预设后，可对发言单元进行视像跟踪。 8、可外扩市面上任意中控系统进行会场控制管理，签到、投票表决、会议发言控制等； 9、★四种话筒管理模式：FIFO(先进先出模式)/NORMAL(标准模式)/VOICE(声控模式，声音大于55DB时自动开启话筒)/APPLY(申请发言模式，可由主席单元、中控系统、PC软件控制)； 产品参数： 1、频率响应：30Hz-20KHz 2、信噪比：>75 dB(A) 3、音频输出：1V 平衡 4、输出负载：>1 kΩ | 台 | 1 |
| 2 | 数字网络型主席单元 （带桌牌） | 博世、飞利浦、ITC、BGM、YEAIMP、KLOTZ | 1、话筒与主机之间连线采用5类以上网线连接,易于现场施工。网线连接采用防拉扯设计，保证系统运行的稳定性； 2、★采用标准POE供电方式； 3、采用心形指向性麦克风，带有红绿双色LED指示灯圈，红色指示发言，绿色指示等待发言； 4、话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质，清晰明亮； 5、具有发言计时和定时发言功能，由PC软件控制发言人时间； 6、具发言申请功能，主席可批准申请人发言； 7、话筒具有声控功能，发言音量达55DB时自动打开话筒； 8、★带4.3寸TFT真彩屏触控界面，中英文界面自由选择切换，操作简洁明了； 9、电子桌牌功能，高亮LED中英文显示，一目了然； 10、内置高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不产生啸叫； 11、★采用100M/1000M网络传输，直接接入交换机网络，长距离传输对音质不会有任何影响； 12、支持表决、选举、评级功能； 13、主席机具有发起投票、签到功能，脱离PC电脑也可实现数据统计； 产品参数： 1、麦克风类型：心型指向性驻极体 2、咪杆长度：420mm 3、耳机输出接口：3.5mm单声道插口 | 只 | 1 |
| 3 | 数字网络型代表单元（带桌牌） | 博世、飞利浦、ITC、BGM、YEAIMP、KLOTZ | 1、话筒与主机之间连线采用5类以上网线连接,易于现场施工。网线连接采用防拉扯设计，保证系统运行的稳定性； 2、★采用标准POE供电方式； 3、采用心形指向性麦克风，带有红绿双色LED指示灯圈，红色指示发言，绿色指示等待发言； 4、话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质，清晰明亮； 5、内部为自主研发音频处理算法，没有“噗噗”的低频冲击声； 6、具有发言计时和定时发言功能，由PC软件控制发言人时间； 7、具发言申请功能，主席可批准申请人发言； 8、内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫； 9、话筒具有声控功能，发言音量达55DB时自动打开话筒； 10、★带4.3寸TFT真彩屏触控界面，中英文界面自由选择切换，操作简洁明了； 11、电子桌牌功能，高亮LED中英文显示，一目了然； 12、内置高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不产生啸叫； 13、★采用100M/1000M网络传输，直接接入交换机网络，长距离传输对音质不会有任何影响； 14、支持表决、选举、评级功能； 15、主席机具有发起投票、签到功能，脱离PC电脑也可实现数据统计； 产品参数： 1、麦克风类型：心型指向性驻极体 2、咪杆长度：420mm 3、耳机输出接口：3.5mm单声道插口 | 只 | 11 |
| 4 | 会议名片读写器（非接触式） | 博世、飞利浦、ITC、BGM、YEAIMP、KLOTZ | 支持读写非接触式智能卡。通过USB与计算机连接，可以即插即用，便于安装使用。 技术参数：外壳材料：塑料外壳；工作电压：DC5V ± 10%操作系统：Windows 2000、XP、2003、7 和Linux；最大功耗：200mW；抗磁场干扰：19奥斯特；抗振动能力：振幅0.35mm，频率10-55Hz，三个轴方向扫频振动； | 台 | 1 |
| 5 | 一拖二无线话筒 | 博世、飞利浦、ITC、BGM、YEAIMP、KLOTZ | 1、★一键红外对频（ACT），采用多重扫描技术，可靠同步发射器； 2、自动频道扫描（SCAN)功能,自动搜索空闲频道； 3、采用导频、场强、噪声三重静噪检测，即使在环境复杂的场合也有很好的稳定性； 4、★2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选； 5、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 6、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰； 7、★采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 8、2支话筒可互换使用，可选配手持式/领夹式/头戴式话筒；理想环境中，可叠用超过5台主机同时使用。 产品参数： 1、发射机 频率范围: 710MHz-770MHz 调制方式: FM 信道数目: 200个 供电：2节5号1.5V碱性电池 电池寿命：正常功率发射时，可使用超过8小时 2、接收机规格： 中频： 110MHZ. 10.7MHZ 天线接入：TNC/50Ω 灵敏度：12dBuV(80db S/N) 灵敏度调节范围：12-32dBuV | 台 | 1 |
| 6 | POE交换机 | 华为、H3C、思科 | 24口POE交换机 | 台 | 1 |
| 7 | 六类网线 | 国产优质 | 无氧铜 国标 | 米 | 400 |
| 8 | 扩声音箱 | JBL、EV、ITC、BGM、YEAIMP、KLOTZ | 1、★10寸同轴两分频全频音箱，高、低音单元全部采用强磁单元； 2、整个系列使用了有利于快速散热及改善音质铜包铝扁线内外绕音圈； 3、驱动器采用了极具性价比、抗高温、热退磁效应慢的铁氧体磁钢； 4、★10寸低音驱动器采用对流式音圈散热方式独家配方的油性阻尼胶； 产品参数： 1、★类型：10"无源二分频全频音箱 2、频率范围：65Hz-19KHz（-6db） 3、★输出功率：200W RMS （1%THD)/300W RMS （1%THD) 4、灵敏度:97dB 5、最大声压级：128dB 6、阻抗：8Ω 7、指向角度（水平×垂直）：70º×55º 8、低音单元：10"单元，2"音圈 9、高音单元：1.35寸号角高音 | 只 | 4 |
| 9 | 加厚音箱壁挂支架 | JBL、EV、ITC、BGM、YEAIMP、KLOTZ | 承重：80kg 材质：铁 安装：使用膨胀螺丝锁在墙上 支架伸缩范围：25-40CM 适用于8寸以上规格音箱（含8寸） | 只 | 4 |

二、改造施工说明：

（1）本次改造更换部分会议音响设备，其余设备利旧，投标人要确保更新设备与原有会议音响设备的无缝兼容；

（2）本次改造采购12套会议话筒，但布线作业须敷设20个发言席位，今后使用过程中，可以任意调整话筒的布局，必须能够即插即用（不需要做任何设置）；

（3）本次改造将原放置于小机房内的音响主机柜调整至大会议室，施工费用中要包含所需线缆、线管、接插件、各类辅材所需等费用，中标后不得增加费用。

## 三、技术响应要求及说明

### 1、技术响应要求：

技术响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理。技术响应文件应能明确载明：产品品牌、产品功能简介、安装调试完成的时间、免费维保期、维保期内容、维护保修响应时间等。

### 2、技术响应有关要求说明：

投标供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

（1）照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

（2）投标供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术响应一览表》上明示偏离的部分。

（3）项目中的“建议品牌”只是为保证本建设项目质量而建议所采购产品（设备）的档次。投标供应商可以投“建议品牌”也可以投非“建议品牌”的产品，但所投非“建议品牌”产品的档次须等于或高于建议品牌档次，且技术参数须优于建议品牌的设备参数。当三分之二评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效响应处理。

投标供应商提供非“建议品牌”产品参加投标响应的，必须按以下要求，针对每个主要产品，提供完整齐全的证明文件（缺一不可），否则视其为重大漏项，作无效投标文件处理：

①由相关权威机构出具的符合本项目投标要求产品的检测报告复印件并加盖产品制造商红章；

②所投品牌产品制造商出具的该产品技术说明书复印件并加盖产品制造商红章；

上述“①、②”项的资料证明文件，须放置密封在投标文件内携带至开标现场，以便开标评审时核查。如中标，上述各项的原件须同时交由采购人查验。

## 四、质量要求

1、成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本项目合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4、成交供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、成交供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

五、其他

1、中标后签订合同前，成交供应商需提供本次所投会议主机、发言单元、无线话筒、扩声音箱原厂针对本项目的免费质保承诺函原件，若未按时提供，招标人有权拒绝签订合同。

2、投标供应商应按照招标文件分别报价（明细清单、总报价单）。供应商应充分评估实际环境对材料设备数量及施工量的影响，并在总价中考虑相关费用。

3、签定合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内按时签约。

4、质保期限：至少一年质保。

5、验收和付款要求：在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

项目建设完毕，安装调试完毕验收合格后，支付合同价的95%；余款质保期结束后付清。以上付款均不计利息。

6、售后服务及其他

（1）成交供应商须提供安装、调试、培训、维护等服务，所有设备质保期内免费维护维修及技术支持。质保期内设备出现故障时，成交供应商应积极响应，尽快查明故障原因，一般问题应在2小时内解决，重大故障在12小时内解决，如12小时内还不能修复的免费提供备用设备直至修复。

质保期满后，成交供应商须提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取，免人工费。质保期满后，如设备或系统故障，接到采购人电话后技术人员应积极响应，尽快查明故障原因，一般问题应在2小时内解决，重大故障在12小时内解决。

第四章  评审方法和程序

## 一、代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

2、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商开标会。

## 二、磋商的原则及方法

1、磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分取算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

9、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10、除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

11、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

12、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

13、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

14、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

15、若采购过程中符合要求的供应商只有两家，则由磋商小组集体讨论决定是否继续进行竞争性磋商采购活动；若采购过程中符合要求的供应商只有一家，则终止本次竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

三、评审步骤

1、评审步骤规定：

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。

第一阶段：磋商小组对每个供应商的资格进行审查。

第二阶段：磋商小组对每个符合资格要求的供应商的技术标进行评审。主要审查技术标提交的内容是否齐全，技术方案及项目实施是否完全满足采购文件的要求。磋商小组严格按照磋商文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

第三阶段：以投标供应商价格标文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，磋商小组与投标供应商单一分别进行磋商：内容主要是对竞争性磋商响应文件中的项目方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。磋商明确各供应商符合并满足磋商文件要求，并能完全响应磋商内容后，要求其二次报价。如磋商内容导致竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有供应商。

第四阶段：单一分别磋商结束后，磋商小组告知所有供应商的项目二次报价，并要求所有作出实质性响应的有效供应商在规定的时间内，在磋商现场集体给出最终报价，同时最终报价中可包括但不限于如最终澄清方案、有关优惠承诺等。

第五阶段：磋商小组对供应商的最终报价进行评议和比较，在实质性响应竞争性磋商文件，技术标和价格标部分都能满足竞争性磋商文件的前提下，磋商小组将校核后的各供应商的报价从低到高排序。

2、在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法定代表人或被授权人签字盖章后生效，供应商受其约束。

## 四、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的技术和商务报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

商务报价分值占总分值的比重为 30%（权重） （四舍五入保留两位小数）。

4、技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、商务报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的供应商推荐为项目预成交人并出具评审磋商报告。

## 7、确定成交候选人的特殊情况处理：

## （1）若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标。

## （2）若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

## 五、综合评分评审标准

### （一）技术分：（70分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 （25分） | 需求清单中打★的性能指标为重要技术指标，投标供应商须逐条响应，若有偏离需在偏离表中列示。出现负偏离的，有一项扣3分，扣完为止。设备技术参数全部满足招标要求的得20分。优于招标文件技术参数及要求的，有一项加1分，最多加5分。 |
| 2 | 安装调试方案 (20分) | 由评委根据投标文件，考察投标供应商提供的安装调试方案的可靠性，综合考虑进度控制、质量保证措施等因素，15分≤优秀≤20分；5分≤良好＜15分；0分≤一般＜5分。不提供安装调试方案的本项不得分。 |
| 3 | 综合实力 （11分） | 投标人具备ISO9001 质量管理体系认证的得2分；提供证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  |  | 所投产品生产厂家具备ISO 9001:2015质量管理体系认证、OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系认证，有1个得1分，满分4分。提供证书复印件并加盖原厂公章。 |
|  |  | 所投产品具备中国质量检测中心颁发的节能产品认证证书得2分，提供证书复印件并加盖原厂公章。 |
|  |  | 所投产品生产厂家拥有数字会议发言管理系统控制软件著作权证书得3分，提供证书复印件并加盖原厂公章。 |
| 4 | 业绩 （4分） | 投标供应商自2018年9月1日以来承担过的类似业绩，4万元≤单项合同金额＜8万元，有一个得2分。单项合同金额≥8万元，有一个得4分。（提供合同及该合同项下的部分发票复印件，缺少一项该合同不得分） |
| 5 | 售后服务 （10分） | 评委根据投标人提供的售后服务方案进行打分，5分≤优秀≤6分；3分≤良好＜5分；0分≤一般＜3分。 |
|  |  | 本项目整体质保期不少于一年，少于一年的做无效处理。整体质保期在一年的基础上每增加一年得2分，满分4分。（合同质保期相应延长） |

### （二）商务报价分：（30分）

1、本次项目最高限价：8万元；超过限价作无效标处理。

2、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其商务报价分为满分。其他供应商的商务报价分统一按照下列公式计算：

商务报价分 =（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

### 六、出现下列情形之一的，作无效标处理

1、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4、不具备磋商文件规定的资格要求的；

5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、磋商响应报价超出项目预算的；

8、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

9、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

10、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

11、磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况。

## 七、出现下列情形之一的，作废标处理

1、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

## 八、成交通知

成交结果在南通市城市管理局官网公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五章   合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出5个工作日内须按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。合同一式四份，采购单位、供应商各两份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见磋商文件第五章。

八、以上项目款的支付不计息。

第六章  质疑提出和处理

格式请在南通公共资源交易网“下载中心--有关质疑资料”下载

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、下载磋商文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

# 第七章  响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、技术响应文件、商务报价响应文件三部分组成。本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按磋商文件要求装订密封后一起递交。

- 资格审查文件（单独密封）：

1、投标供应商必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照）复印件。

2、投标供应商电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书复印件。

3、投标供应商安全生产许可证复印件。

4、拟派项目负责人机电专业二级及以上注册建造师资质证书复印件。

5、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为投标供应商正式人员证明材料【提供与投标供应商签订的有效劳动合同复印件】。

6、投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第七章）。

7、关于资格文件的声明函（格式参见第七章）。

8、本项目不接受联合体投标。

以上材料如为复印件均需加盖投标单位公章。

- 技术响应文件（单独密封）：

1、磋商文件技术分评审标准中所涉及的事项需提供的所有资料；

2、磋商文件中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料按磋商文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术响应文件”涉及的相关原件请带至开标现场备查。

三、商务报价响应文件（单独密封）

1.竞争性磋商响应函（格式参见第七章）；

2.磋商响应报价总表（格式参见第七章）；

3.磋商响应报价明细表（格式自拟）。

附件:

##### 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

南通市城市管理局：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。

##### 2、授权委托书

（委托代理人参加投标，须出示此证明）

南通市城市管理局：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。

##### 3、无重大违法记录声明

：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在本项目投标截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

声明人：（公章）

年     月    日

##### 4、关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵单位组织实施的              （招标项目名称)招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标供应商）公章：

法定代表人（签字或盖章）：

年	 月 	日

#### 5、竞争性磋商响应函

南通市城市管理局：

#### 依据贵单位委托代理机构组织的                                     （磋商项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

#### 1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

#### 2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

#### 3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

#### 4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

#### 5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

#### 6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，同意被贵方取消成交资格。

#### 7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

#### 竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

#### 法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

#### 年      月     日

#### 6、磋商响应报价总表（首次）

| 项目名称 | 投标报价（首次） |
| --- | --- |
| 南通市城管局383会议室音响会议系统改造项目 | _________________元 |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 投标总报价（以人民币计价）包含所有设备费、安装调试费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、连接运行配件费、施工后的修补、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应谈判文件采购要求的所有费用。中标供应商有义务保证甲方系统的完整性，部分连接运行配件未在谈判文件中明示的，中标供应商须予以补充。如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标供应商须免费提供；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。

注：第二次报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商报价总计（首次）。且第二次报价，磋商响应报价明细表按同比例下浮。

7、磋商响应报价明细表（格式自拟）

8、报名函

南通市城市管理局：

贵单位的               项目磋商文件我单位已从南通市城市管理局官网下载。我单位已仔细阅读磋商文件相关要求，决定报名参与本次投标。

报名单位：(盖公章)

联系人：      电话：

年   月   日

注：

（1）报名单位请在磋商文件规定的时间内将此报名函盖章扫描件发送至邮箱：1205007749@qq.com，邮件发出后请于代理公司确认是否收到。

- 报名函原件在递交投标文件当天交给招标代理单位。

- 未按要求报名的供应商不得参与本项目投标。